Тема заняття: Топографія та орієнтування. Топографічні знаки.

Мета заняття: Ознайомити учнів з основними видами топографічних знаків та зображенням місцевих предметів  на топографічних картах.

Обладнання: таблиці з умовними топографічними картами, топографічні карти різних масштабів, ноутбук, проектор.

Зміст заняття. Опорні поняття.

Види умовних знаків: масштабні, поза масштабні, пояснювальні. Зображення місцевих предметів на топографічних картах за їх основними видами. Умовні знаки туристських об’єктів на туристських  картах, схемах.

Умовні знаки карт – це азбука, з допомогою якої „читають” карти, тобто правильно і повно  складають  за ними уявлення про місцевість та позначених на ній об’єктів, їх властивості та просторові співвідношення.

Знаки наочні  в більшості своїй нагадують форму зображуваних місцевих предметів, немовби при погляді на них зверху або збоку. Наприклад, умовні знаки заводів, окремих дерев, мостів за своєю формою схожі з перелічуваними об’єктами. Умовні знаки, що зображують одні і ті ж місцеві предмети на топографічних картах різних масштабів, різняться розмірами, деякі - і за кресленням.

Всі умовні знаки поділяються на три види: масштабні, поза масштабні та пояснюючі.

Масштабними умовними знаками зображуються ті місцеві предмети, які за своїми розмірами можуть бути виражені в масштабі карти, наприклад, озера, ліс, квартали населених пунктів, великі ріки ті ін. Контури (зовнішні межі) таких місцевих предметів показуються на карті суцільними лініями або пунктиром у точній відповідності з їх дійсними  контурами на місцевості. Суцільними  лініями показують контури озер, широких річок, кварталів, населених пунктів, пунктиром – контури лісу, лугу, болота. Площа всередині контуру таких умовних знаків зазвичай покривається фарбою відповідного кольору або заповнюється додатковими знаками. Масштабні умовні знаки дозволяють визначити за картою справжню довжину, ширину або площу місцевих предметів зображувану ними.

Поза масштабні умовні знаки  застосовуються для зображення таких місцевих предметів, які  через маленькі  розміри займаної ними площі не можуть бути виражені у масштабі карти. Такими предметами є, наприклад,  дерева,  що стоять окремо, колодязі, спорудження баштового типу та ін. Точне місцезнаходження предметів на карті, зображуваними поза масштабними умовними знаками, визначаються їх геометричним центром (шахти, геодезичні пункти, церкви, заводи, фабрики без труб, склади пального та ін.), серединою основи знаків (заводські, фабричні труби, пам’ятники, окремо лежачі камені та ін.), вершиною прямого кута біля  основи знаку(окремо стоячі дерева, вітряні двигуни тощо). Це необхідно знати, щоб правильно виміряти на карті віддаль між вказаними предметами.

Проміжне положення між масштабними та поза масштабними умовними знаками займають умовні знаки доріг, потічків, водопроводів, електроліній та інших лінійних місцевих предметів, у яких в масштабі виражається тільки довжина. Такі умовні знаки прийнято називати лінійними.

Їх точне положення на карті визначається повздовжньою віссю об’єкту.

Пояснюючі умовні знаки вживаються у поєднанні з масштабними та поза масштабними. Вони служать для додаткової характеристики місцевих предметів та їх різновидностей. Наприклад, напис біля річки у місці броду бр. 1,2- 180 -  Т -0,5    показує: бр.- брід, 1,2 – глибина броду, м, 180 довжина, м, Т –характер ґрунту (твердий), 0,5 – швидкість течії, м/с, стрілки на річці – напрям течії.

Для зручності запам’ятовування та користування умовними знаками їх групують за об’єктами земної поверхні: населені пункти, місцеві предмети, що мають значення орієнтирів, дорожня сітка та засоби зв’язку, огородження, води та спорудження на них, грунтово-рослинний покрив та рельєф.

На топографічних картах масштабів 1: 25 000 – 1 : 100 000 показують всі населені пункти (міста, селища міського типу, села). Квартали з переважаючими вогнетривкими та не вогнетривкими будівлями зафарбовуються у відповідний колір. Зберігаються зовнішні контури населених пунктів та характер планування, виділяються головні та наскрізні проїзди, промислові підприємства та будівлі, що мають значення орієнтирів.

Місцеві предмети, що мають  значення орієнтирів, наносяться на карту, як правило, поза масштабними умовними знаками та виділяються своєрідними умовними зображеннями на ній. Дорожня сітка на топографічних картах зображується з більшою повнотою. Ступінь детальності водної сітки (гідрографії) залежить від масштабу карт. Озера, річки та інші водойми зображаються на картах, якщо їх площа складає 1 мм кв. і більше в масштабі карти. Ріки, потічки, канали і магістральні канави на топографічних картах показуються всі і, в залежності від їх ширини, зображаються однією або двома лініями. ( На картах масштабів 1 : 25 000 та 1 : 50 000 – однією лінією ріки шириною до 5 м, масштабу 1:100 000 – до 10 м, більш широкі ріки – двома лініями, шириною менше 3 м – однією лінією.

Грунтово-рослинний покрив зображується масштабними умовними знаками. До них відносяться умовні знаки лісів, боліт і солончаків. Перераховані знаки можуть застосовуватися на картах у поєднанні з іншими. Наприклад, для того щоб показати заболочений луг з кущами, контур цієї ділянки заповнюються знаками болота, лугу, кущів (див.додатки).

Завдання.

- Зобразіть умовними топографічними знаками сад, лісову стежку, річку.

- Використайте для зображення кварталу міста поза масштабні умовні знаки.

- Зобразіть у різних масштабах озеро площею 200 х 550 м.

Література

- Інтернет-ресурс: https://www.google.com.ua/search?q=топографічні+знаки+на+карті

- Інтернет-ресурс: https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1GGRV_ruUA798UA798&tbm=isch&sa

- . Андрєєв Н.В. Основи топографії. М. „Просвещение”.1982 р.

- Курилова В.И. Справочник для начинающего туриста. Одесса

Додатки

Додатки. Топографічні  карти.